MATERIAŁ: POLIWĘGLAN PRZEZROCZYSTY

ROZMIAR:  30 x 35 mm

### 1) WARUNKI MONTAŻU

- optymalna temperatura przy montażu + 5 do +30C

- montaż tylko na suchej powierzchni

2) SPOSÓB MONTAŻU

KLEJ

Powierzchnie z kamienia, betonu, cegły, metalu, pcv

- należy używać kleji na bazie naturalnego silikonu ( silikony octowe niszczą poliwęglan).

- lub inne kleje szybkoschnące

* przed przyklejeniem do malowanych powierzchni należy sprawdzić czy farba dobrze przylega do podłoża i nie istnieje ryzyko odklejenia się zaczepu z farbą

PRZYKRĘCENIE LUB PRZYBICIE

Powierzchnie drewniane

TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA

Powierzchnie metalowe lub pcv.

Należy stosować wersję zaczepów posiadąjącą specjalną taśmę dwustronnie klejącą , odporną na warunki atmosferyczne.

* przed przyklejeniem do malowanych powierzchni należy sprawdzić czy farba dobrze przylega do podłoża i nie istnieje ryzyko odklejenia się zaczepu z farbą

#### 3) INSTRUKCJA MONTAŻU

Powierzchnię, do której będziemy przyklejać zaczepy należy oczyścić przy pomocy szpachelki i szczotki ze wszystkich zabrudzeń i nieczystości. Następnie należy ją odtłuścić (dotyczy powierzchni metalowych i plastikowych).

Uchwyty należy przyklejać co 20 cm, tak by siatka była zaczepiana co 4 -te oczk0 siatki. Po przyklejeniu wszystkich zaczepów,  przymierzamy siatkę, którą bedziemy zakładać (należy zostawić mały zapas) Jeżeli uchwyty były przyklejane na klej silikonowy należy odczekać 24 h . W przypadku stosowania klejów szybkoschnących mozna od razu przejść do kolejnego etapu...

którym  jest zaczepienie siatki do uchwytów. Po założeniu siatka powinna być napięta. Następnie odcinamy resztę siatki.

Przykładowo na siatkę o rozmiarze 5 x 5 m o oczku 50 mm potrzeba 100 szt zaczepów

# Text boxes

INSTRUKCJA MONTAŻU SIATKI